## Slide 1: Language Processors
Translator C to Assembler
Authors
Juan Ruiz Bonald
Rafael Román Aguilar

## Slide 2: Index
Grammar
Things Supported
Data Structure
examples

## Slide 3: Grammar
entrada → instruccion entrada | Epsilon instruccion → funcion | asignacion ';' | condicional | inicializacion ';’
funcion → TIPO ID '(' inicialización_cabecera ')' '{' contenido '}' condicional → IF '(' operacionLog ')' '{' contenido '}' | IF '(' operacionLog ')' '{' contenido '}' ELSE '{' contenido '}’ |
WHILE '(' operacionLog ')' '{‘contenido '}' contenido → asignacion ';' contenido | inicializacion ';' contenido | condicional contenido | retorno ';' contenido |
leer ';' contenido | imprimir ';' contenido | Epsilon leer → SCANF '(' STRING ',' '&' ID leer_opc ')' leer_opc → ',' '&' ID leer_opc | Epsilon
imprimir → PRINTF '(' STRING imprimir_opc ')' imprimir_opc → ',' '&' ID imprimir_opc | ',' ID imprimir_opc | Epsilon retorno → RETURN devuelve devuelve → operacion | Epsilon asignacion → ID ASSIGN operacion
operacion → operacionAri | operacionLog operacionLog → exprLog exprLog → factor AND exprLog | factor EQ exprLog | factor (EQ, LT, LE, GT, GE, NE, AND, OR, NOT) exprLog | factor operacionAri → sum PLUS operacionAri | sum MINUS operacionAri | sum sum → exprAri | exprAri TIMES exprAri | exprAri DIVIDE exprAri exprAri → '(' operacionAri ')' | factor factor → MINUS NUMBER | NUMBER | ID
inicializacion_cabecera → TIPO ID Resto_cabecera | Epsilon resto_cabecera → ',' TIPO ID Resto_cabecera | Epsilon
inicializacion → TIPO ID resto | TIPO ID asignacion_ini resto asignacion_ini → ASSIGN operacion
TIPO → INT resto → ',' ID resto | ',' ID asignacion resto | Epsilon
BODY
HEAD
OPERATIONS
INITIALIZATION
RULES DERIVED TO TOKEN

## Slide 4: Things Supported
Arithmetic and Logical Operations
Variables (Global and Local)
Functions int (with any parameters in the calling of the function)
Assignment and Initialization
Conditional Functions (IF/ELSE and WHILE), Scanf and Printf

## Slide 5: Data structure
UP Implementation
We created a “table” (in python) to save the variables and we distinct them by Global or Local. Also, an array stores the strings (ID and Position in stack (or if it is global, its ID))
We have global variables (in python) for controlling the initialization of global and local variables, the number of the stack and the parameters that receive the functions
We have used several nodes in the implementation of the AST as NodoFuncion, NodoInic, NodoVariables and NodoOperaciones.

## Slide 6: Example
int a;
Int main()
{
a = 1 && 0;
a = 4 + 1;
int b;
b = a * 2;
return b/a;
}
.text
.globl main
.type main, @function
main:
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
cmp $1,$0
je AND
cmp $0,$0
je AND
movl $1,%eax
jmp F-AND
AND:
movl $0,%eax
F-AND:
movl %eax, a
movl $4, %eax
addl $1, %eax
movl %eax, a
subl $4, %esp
movl $2, %eax
imull a, %eax
movl %eax, -4(%ebp)
movl -4(%ebp), %eax
cdq
movl a, %ecx
divl %ecx
movl %ecx, %eax
movl %ebp, %esp
popl %ebp
ret

## Slide 7: Example
#include <stdio.h>
int a;
int main()
{
if(1 == 1)
{
while(a!=1)
{
a = a + 1;
}
}
return 0;
}
.section .rodata.text
.globl main
.type main, @function
main:
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
cmpl $1,$1
je EQ
movl $0,%eax
jmp F-EQ
EQ:
movl $1,%eax
F-EQ:
cmpl $0, %eax
je final
start:
cmpl a,$1
jne NE
movl $0,%eax
jmp F-NE
NE:
movl $1,%eax
F-NE:
cmpl $0, %eax
je final
movl $1, %eax
addl a, %eax
movl %eax, a
jmp start:
final:
final:
movl $0, %eax
movl %ebp, %esp
popl %ebp
ret

## Slide 8: Example
#include <stdio.h>
int a;
int main()
{
scanf("Resultado: %i",&a);
printf("Final del ejemplo");
return 0;
}
.section .rodata
.LC0:
.string "Resultado: %i"
.LC1:
.string "Final del ejemplo"
.text
.globl main
.type main, @function
main:
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
pushl a
pushl $s1
call scanf
addl $(8), %esp
pushl $s2
call printf
addl $(4), %esp
movl $0, %eax
movl %ebp, %esp
popl %ebp
ret

## Slide 9: Thanks for the attention!